Приложение № 3 к Правилам застройки, благоустройства

и использования индивидуальных земельных участков

на территории ДНП «Удачное»

Технические условия установки очистных сооружений на участках ДНП "Удачное"

1. Проектом НВК поселка предусмотрена установка сертифицированных ЛОС (локальных очистных сооружений) с глубокой биологической системой очистки стоков (не менее 98%), с последующим сбросом очищенной воды в поселковую ливневую канализацию Проектом предусмотрена установка ЛОС фирм ТОПОЛ-ЭКО (тип Топас), ЮББАС (тип Классик). Письменное разрешение на врезку в поселковую ливневую канализацию необходимо получить у представителя ДНП "Удачное" (тел.+7-911-986-25-28 Галкина Нора Германовна).

2. ЛОС должно быть таким, чтобы исключить вероятность попадания в него грунтовых вод.

3. ЛОС закапываются на глубину примерно 1,5м от поверхности канализационных подводящих труб.

4. ЛОС должны иметь люк, необходимый для технического обслуживания и контроля за их функционированием.

5. ЛОС устанавливается на расстоянии до 5м от дома.

6. Канализационные подводящие трубы не должны пересекать трассу водопровода.

7. Категорически запрещается установка септиков из бетонных колец и металлических бочек, устройство выгребных ям.

8. Приветствуется установка системы оповещения, сигнализирующая о том, что уровень жидкости достиг критической отметки.

9. Перед монтажом ЛОС необходимо согласовать проект и получить специальное разрешение у представителя ДНП "Удачное" (тел.+7-911-986-25-28 Галкина Нора Германовна).

10. Врезка в поселковую ливневую канализацию осуществляется силами ООО «Строительные технологии» после подписания договора.